Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou přiměřeně dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění:

„V 00519B – Mobilní zastřešení podia letního kina Tišnov“

Zadavatel:

Městské kulturní středisko Tišnov

666 01 Tišnov, Mlýnská 152

Obsah:

1.	PREAMBULE	3

2.	IDENTIFIKACE ZADAVATELE	4

3.	ZASTOUPENÍ ZADAVATELE OSOBOU PŘÍKAZNÍKA	4

4.	PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	5

4.1. Předmět plnění	5

4.2. Klasifikace předmětu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 a nařízení Komise č. 213/2008	6

5.	DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	6

6.	HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM	6

7.	Kvalifikace dodavatele	7

7.1.	Obecná pravidla prokazování splnění kvalifikace	7

7.1.1.	Splnění kvalifikace	7

7.1.2.	Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob	7

7.2.	Vymezení požadavků na prokázání kvalifikačních předpokladů	7

7.2.1.	Základní způsobilost	7

7.2.2.	Profesní způsobilost	9

7.2.3.	Technická kvalifikace	9

8.	OBCHODNÍ PODMÍNKY	9

8.1.	Návrh smlouvy	9

8.2.	Způsob zpracování nabídkové ceny	9

9.	POŽADAVKY NA OBSAHOVÉ ČLENĚNÍ A ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY	10

9.1.	Způsob a forma zpracování nabídky a dokladů k prokázání kvalifikace (jedná se pouze o doporučení zadavatele)	10

9.2.	Požadavky na jednotné uspořádání písemné nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace (jedná se pouze o doporučení zadavatele)	10

10.	ZPŮSOB A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK	11

11.	MÍSTO A DATUM OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK	11

12.	ZADÁVACÍ LHŮTA	11

13.	POŽADAVEK ZADAVATELE NA POSKYNUTÍ JISTOTY	11

14.	PRÁVA ZADAVATELE	12

15.	VARIANTNÍ ŘEŠENÍ	12

Přílohy:

- Krycí list nabídky

- Čestné prohlášení o splnění kvalifikace

- Návrh kupní smlouvy

- Technická specifikace

- PREAMBULE

Tato zadávací dokumentace je zpracována přiměřeně v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen „ZZVZ“ nebo „zákon“), a v souladu s platnými právními předpisy, a slouží jako podklad pro vypracování nabídek dodavatelů. Součástí zadávací dokumentace mohou být též další dokumenty obsahující zadávací podmínky, např. formuláře uveřejněné na Věstníku veřejných zakázek (dále též jen „VVZ“) či vysvětlení, změny a doplnění zadávacích podmínek.

NA TUTO ZAKÁZKU SE NÍŽE UVEDENÁ USTANOVENÍ ZÁKONA Č. 134/2016 Sb., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, V PLATNÉM ZNĚNÍ, UŽÍVAJÍ POUZE PŘIMĚŘENĚ. TAM, KDE SE DÁLE ODKAZUJE NA ZÁKON, JE TÍM MYŠLEN ZÁKON 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK.

Zástupce zadavatele zpracoval tuto zadávací dokumentaci dle svých nejlepších znalostí a zkušeností z oblasti zadávání veřejných zakázek s cílem zajistit transparentní, nediskriminační a hospodárné zadání veřejné zakázky. Pakliže by jakékoliv ustanovení této zadávací dokumentace bylo nejasné, bude vykládáno v souladu se ZZVZ.

Zadavatel dále upozorňuje účastníky na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem. Účastník se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem.

Dotaz k zadávacím podmínkám je účastník povinen doručit zástupci zadavatele (Steska, Kavřík, advokátní kancelář, s.r.o.) v souladu s § 98 ZZVZ. Vysvětlení zadávací dokumentace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Vysvětlení bude poskytnuto ve lhůtě dle ZZVZ pro zjednodušené podlimitní řízení.

Účastník je povinen předložit veškeré dokumenty požadované v této textové části zadávací dokumentace, příp. požadované ve výzvě k podání nabídek v tomto zadávacím řízení. Účastník je dále povinen plně respektovat zadávací podmínky a není oprávněn v nich provádět žádné změny. Nabídky, které nebudou splňovat požadavky stanovené v zadávacích podmínkách, budou v souladu s ustanoveními ZZVZ ze zadávacího řízení vyloučeny.

Je-li v zadávacích podmínkách, technických specifikacích, projektové dokumentaci či výkazu výměr uveden odkaz na určité dodavatele, výrobky nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, tak se dle ustanovení § 89 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, považuje takovýto odkaz za upřesnění technických podmínek, které by bez jeho použití nebyly dostatečně přesné a srozumitelné. Zadavatel u každého takového odkazu výslovně uvádí a připouští možnost nabídnout jiné rovnocenné řešení.

- IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název zadavatele:  				Městské kulturní středisko Tišnov

IČO zadavatele:				49457543

Sídlo zadavatele: 				666 01 Tišnov, Mlýnská 152

Osoba oprávněná jednat za zadavatele:  	Mgr. Jan Brdíčko, ředitel

Kontaktní osoba: 	Mgr. Pavel Hanák

Telefon: 	+420 737 088 372

E-mail:						pavel.hanak@kulturatisnov.cz

Profil zadavatele			 	https://zakazky.tisnov.cz/profile_display_3.html

- ZASTOUPENÍ ZADAVATELE OSOBOU PŘÍKAZNÍKA

Zadavatel se rozhodl v souladu s ustanovením § 43 zákona nechat se zastoupit při provádění úkonů podle ZZVZ souvisejících s tímto výběrovým řízením osobou níže uvedeného příkazníka.

Příkazník splňuje požadavek dle ustanovení § 44 zákona, tj. u příkazníka nedochází ke střetu zájmů a ani se jakkoliv předmětného výběrového řízení neúčastní. Příkazníkovi zadavatele není uděleno zmocnění k provedení výběru dodavatele, vyloučení účastníka výběrového řízení, zrušení výběrového řízení a rozhodnutí o námitkách.

Příkazník zadavatele pro zadávání veřejné zakázky je zmocněn zadavatelem k výkonu zadavatelských činností. Příkazník je tak zmocněn k veškerým úkonům souvisejícím se zajištěním průběhu výběrového řízení, a to však s výjimkou rozhodování dle § 43 odst. 2 zákona.

Osoba pověřená činnostmi zadavatele:	Steska, Kavřík, advokátní kancelář, s.r.o.

Kontaktní osoba:	Mgr. Ing. Ladislav Kavřík, advokát

ev. č. ČAK 	14882

IČO:	03045315

Sídlo:	Vídeňská 228/7, 639 00 Brno

Kontaktní osoba:	Mgr. Ing. Ladislav Kavřík

Telefon, fax:	+420 732 837 223

E-mail:	verejnezakazky@sklegal.cz

- PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

  - Předmět plnění

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace mobilního zastřešení podia letního kina Tišnov. Instalaci je nutné zkoordinovat v návaznosti na dokončení a kolaudaci „VZ Letní kino v Tišnově 1. Etapa"

Technické parametry jsou následující s tím, že zadavatel umožňuje jejich modifikaci při zachování principu, kdy výkonové a rozsahové parametry jsou stanoveny jako minimální a rozměrové a váhové parametry jako maximální, pakliže není u konkrétního parametru uvedeno něco jiného, s tolerancí tak, aby zařízení mohlo být instalováno v místě pro toto zařízení určeném.

Tato zakázka zahrnuje i dopravu, montáž, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy v místě určeném zadavatelem. Vybraný dodavatel zodpovídá za to, že zakázka bude dodána kompletní a bude obsahovat všechny díly potřebné k bezvadnému provozu.

Technická specifikace stanovuje základ minimálních požadavků na funkci, výkony, životnost apod.

Technické řešení VZ

V současné době probíhá celková rekonstrukce areálu letního kina v Tišnově, která je součástí „VZ Letní kino v Tišnově 1. Etapa" s předpokládanou lhůtou plnění 10. 12. 2020 – 28. 6. 2021. V návaznosti na tuto zakázku bude dodavatel této VZ dodávat Mobilní zastřešení podia letního kina Tišnov.

V rámci projektu dojde k rekonstrukci plochy, pro stavbu mobilního podia a jeho zastřešení. Plocha bude betonová a bude nutné do ní zasadit kotvící platformy zastřešení pro bezpečné zachycení sloupů zastřešení, které dodá se střechou dodavatel. Projekt nepočítá s využitím zavětrovacích lan zastřešení. Systém zastřešení musí umožnit stavbu zastřešení nad mobilním podiem o půdorysné velikosti 12 x 8 metrů s tím, že ten stejný systém musí umožnit postavit zmenšenou verzi méně hlubokou 12 x 6 metrů a také verzi 8 x 6 metrů. Stavba zastřešení musí být realizovatelná pracovníky provozovatele bez použití speciální techniky, ledaže by tato byla součástí dodávky.

Konstrukce zastřešení

Konstrukční prvky budou z hliníkových profilů, které budou mít certifikovanou statickou únosnost. Maximální nosnost variantních řešení zastřešení musí odpovídat přiměřené maximální nosnosti 3,5t pro zastřešení o rozměrech 12x10m. Systém bude rozebíratelný, aby bylo možné jeho uložení do skladového prostoru. Váhy jednotlivých dílů musí umožnit manipulaci bez použití speciální techniky. Součástí systému musejí být všechny spojovací a zabezpečovací prvky. Součástí systému musí být i platformy – kotvící prvky, pro uchycení sloupů zastřešení, které budou pevně přichyceny do betonových základů pod úrovní betonové plochy.

Rozměry konstrukce (viz schéma – příloha č. 4 ZD)

Maximální verze zastřešení 12 x 8 m

Tato verze musí po stavbě umožnit umístění modulárního pódiového systému o čistém rozměru délka 12 m a hloubka 8 m. Vnitřní výška řešení je 7 m. Po vnějších stranách konstrukce v její horní čelní části musí být možné umístit konzoly 1,5 m dlouhé, které budou sloužit pro případné zavěšení reproduktorů PA systému.

Variantní verze zastřešení 12 x 6 m

Tato verze musí po stavbě umožnit umístění modulárního pódiového systému o čistém rozměru délka 12 m a hloubka 6 m. Vnitřní výška řešení je 7 m. Po vnějších stranách konstrukce v její horní čelní části musí být možné umístit konzoly 1,5 m dlouhé, které budou sloužit pro případné zavěšení reproduktorů PA systému.

Minimální verze zastřešení 8 x 6 m

Tato verze musí po stavbě umožnit umístění modulárního pódiového systému o čistém rozměru délka 8 m a hloubka 6 m. Vnitřní výška řešení je 6 m. Po vnějších stranách konstrukce v její horní čelní části musí být možné umístit konzoly 1,5 m dlouhé, které budou sloužit pro případné zavěšení reproduktorů PA systému.

Kotvící prvky

Součástí dodávky musí být celkem 10 kusů kotvících prvků, které budou pevně a na stálo ukotveno do betonových základů umístěných pod povrchem betonové plochy, a to včetně technického výkresu pro jejich umístění pro všechny varianty zastřešení. Jejich zabetonování není součástí této VZ.

Ale kotvící prvky budou dodány zhotoviteli “VZ Letní kino v Tišnově 1. Etapa.”

Pokud by nebylo možné zaručit umístění prvků na základě výkresů je nutné dodat přípravky případně díly konstrukce, které zajistí správné umístění při stavbě konstrukce. Dodavatel provede kontrolu osazení kotvících prvků před betonáži a správnost potvrdí zápisem do stavebního deníku VZ Letní kino v Tišnově 1. Etapa.

Zastřešení

Horní plachta tvořící střechu je předpokládána z PVC.

Boční plachty se vstupem a zadní plachta jsou předpokládány z pogumované síťoviny

Dodávané zastřešení musí být nové a nepoužité.

Součástí plnění je i statický posudek a zaškolení personálu.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 750.000,- Kč bez DPH.

  - Klasifikace předmětu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 a nařízení Komise č. 213/2008

| Dodávka | CPV |
| --- | --- |
| Konstrukce a jejich díly | 44210000-5 |

- DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zadavatel pro rozhodování dodavatelů o účasti ve výběrovém řízení stanoví následující podmínky vztahující se ke lhůtě plnění

Předpokládaný termín zahájení plnění         	ihned po účinnosti smlouvy – cca březen 2021

Poskytnutí součinnosti a dodání technických parametrů technologií pro stavbu „VZ Letní kino v Tišnově 1. Etapa“ do 14 dnů od účinnosti smlouvy

Požadovaný termín dokončení plnění	do 90 dnů od účinnosti smlouvy

Předpokládaný termín zahájení plnění určuje termín, ve kterém zadavatel předpokládá, že bude zahájena realizace zakázky.

Zadavatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení plnění s ohledem na vzájemnou koordinaci prací a dodávek s realizací “VZ Letní kino v Tišnově 1. Etapa” a  své provozní a organizační potřeby až o 3 měsíce (např. z důvodu průtahu ve výběrovém řízení, apod.) a vybranému dodavateli z takového posunu za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod.

Místo plnění:

Hornická 1725/1725, 666 03 Tišnov

Prohlídka místa plnění:

zadavatel umožní prohlídku místa plnění dne 23. 2. 2021 v 10:00 hod (případně na základě individuálního požadavku po předchozí domluvě), sraz před sídlem zadavatele.

- HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM

Podané nabídky budou v souladu s ustanovením § 114 odst. 1 zákona hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Zadavatel bude ekonomickou výhodnost nabídek v souladu s ustanovením § 114 odst. 2 zákona hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.

- Kvalifikace dodavatele

  - Obecná pravidla prokazování splnění kvalifikace

    - Splnění kvalifikace

Splněním kvalifikace se v tomto případě rozumí:

- prokázání splnění základní způsobilosti dle § 74 zákona

- prokázání splnění profesní způsobilosti dle § 77 zákona

- prokázání splnění technické kvalifikace dle § 79 zákona

Lhůtou pro prokázání splnění kvalifikace je lhůta pro podání nabídek. Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ (viz § 53 odst. 4 ZZVZ). Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

Změny kvalifikace účastníka je tento povinen doložit dle § 88 ZZVZ.

    - Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části požadované kvalifikace, tak dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

- doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 jinou osobou,

- doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

- doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou a

- písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. Má se za to, že požadavek podle tohoto písmene je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle 
§ 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) vztahující se k takové osobě, musí dokument podle tohoto písmene obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje. V tomto závazku musí být přesně věcně vymezeno, jakou část kvalifikace jiná osoba za dodavatele prokazuje (nestačí obecný odkaz) a dále z tohoto závazku musí být dostatečně zřejmé, v jakých částech plnění zakázky, jakým konkrétním způsobem a do jaké míry se bude jiná osoba podílet na plnění zakázky (podrobnosti viz rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 62 Af 57/2013 ze dne 6. 10. 2014).

  - Vymezení požadavků na prokázání kvalifikačních předpokladů

    - Základní způsobilost

Způsobilým podle § 74 zákona není dodavatel, který:

- byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží (§ 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ),

- má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek (§ 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ),

- má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění (§ 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ),

- má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (§ 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ),

- je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele (§ 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ).

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat

- tato právnická osoba,

- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

- zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

- české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat osoby uvedené v předcházejícím odstavci a vedoucí pobočky závodu.

Trestné činy pro účely prokázání splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ (příloha č. 3 ZZVZ)

Pro účely prokázání splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ se trestným činem rozumí

- trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině,

- trestný čin obchodování s lidmi,

- tyto trestné činy proti majetku

  - podvod,

  - úvěrový podvod,

  - dotační podvod,

  - legalizace výnosů z trestné činnosti,

  - legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti,

- tyto trestné činy hospodářské

  - zneužití informace a postavení v obchodním styku,

  - sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě,

  - pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži,

  - pletichy při veřejné dražbě,

  - poškození finančních zájmů Evropské unie,

- trestné činy obecně nebezpečné,

- trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci,

- tyto trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných

  - trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby,

  - trestné činy úředních osob,

  - úplatkářství,

  - jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci.

Prokázání základní způsobilosti

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením

- výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ,

- potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,

- písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,

- písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ,

- potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ,

- výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ.

Dodavatel prokáže splnění základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 písm. a) až e) zákona v souladu s § 86 odst. 2 zákona předložením čestného prohlášení.

    - Profesní způsobilost

K prokázání splnění profesní způsobilosti dodavatele Zadavatel požaduje předložení těchto dokladů:

- dle § 77 odst. 1 – dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,

    - Technická kvalifikace

Zadavatel požaduje k prokázání kritéria technické kvalifikace předložit následující dokumenty:

- dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona - seznam významných dodávek nebo významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

Vymezení minimální úrovně kritéria technické kvalifikace dle § 73 odst. 6 písmo b) zákona:

Dodavatel splňuje technickou kvalifikaci, pokud v posledních třech letech provedl alespoň 2 dodávky obdobného charakteru jako je předmět plnění zakázky, tj. dodávku mobilního zastřešení, přičemž finanční objem každé referenční zakázky musí činit minimálně 350.000,- Kč bez DPH.

- OBCHODNÍ PODMÍNKY

  - Návrh smlouvy

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace je její příloha č. 3 (Kupní smlouva dále jen „smlouva“).

Zadavatel výslovně požaduje použití závazného návrhu smlouvy uvedeného v příloze této zadávací dokumentace.

Účastník není oprávněn činit v závazném návrhu smlouvy jakékoliv změny v neprospěch zadavatele (zejména jsou nepřípustná jakákoliv ujednání o smluvních pokutách či přirážkách k cenám, které účastník uvede ve výkazu výměr). Účastník je oprávněn doplňovat návrh smlouvy pouze v místech k tomu určených a pouze o požadované údaje, které v žádném případě nesmí znevýhodnit zadavatele.

Návrh smlouvy bude ze strany účastníka podepsán osobou oprávněnou jednat za účastníka.

Každý účastník jako přílohy návrhu smlouvy předloží v rámci své nabídky následující přílohy:

- Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

- Příloha č. 2 – Technická specifikace nabízeného plnění

Zbývající přílohy uvedené v návrhu smlouvy předloží před podpisem smlouvy o dílo až vítězný účastník.

  - Způsob zpracování nabídkové ceny

Účastník stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky včetně všech souvisejících činností. V této ceně musí být zahrnuty veškeré náklady nezbytné k plnění veřejné zakázky a tato cena bude stanovena jako „cena nejvýše přípustná“.

Nabídková cena bude uvedena v Kč a to v členění:

- celková nabídková cena bez DPH

- DPH z celkové nabídkové ceny bez DPH

- celková nabídková cena včetně DPH

Nabídková cena v tomto členění rozepsaná na bude uvedena na krycím listu nabídky.

Za stanovení sazby DPH v souladu s příslušnými právními předpisy odpovídá účastník. Prokáže-li se v budoucnu, že účastník stanovil sazby v rozporu s příslušnými právními předpisy, nese veškeré dodatečně vzniklé náklady účastníka.

- POŽADAVKY NA OBSAHOVÉ ČLENĚNÍ A ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

  - Způsob a forma zpracování nabídky a dokladů k prokázání kvalifikace (jedná se pouze o doporučení zadavatele)

Nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace by měl účastník podat písemně v originále (označeném „ORIGINÁL“) a jedné kopii (označené „KOPIE“) v souladu se zadávacími podmínkami, a to včetně požadovaného řazení nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace.

Nabídka a doklady k prokázání splnění kvalifikace by měly být společně s veškerými požadovanými doklady a přílohami svázány do jednoho svazku s názvem:

„Nabídka a doklady k prokázání splnění kvalifikace“

Tento svazek by měl být na první straně označen názvem svazku, názvem veřejné zakázky, obchodní firmou a sídlem účastník a údajem, zda se jedná o originál či kopii.

Originály podepsaných dokumentů vyžadovaných zadavatelem (např. čestná prohlášení, smlouva, krycí list) by měly být zařazeny do svazku označeného jako „originál“, v kopii svazku postačí jejich kopie. V případě rozporů mezi originálem a kopií jednotlivých výtisků se považuje za rozhodný text originálního vyhotovení příslušného svazku.

Veškeré doklady musí být zpracovány v českém nebo slovenském jazyce (vysokoškolské diplomy lze předkládat v latinském jazyce) a kvalitním způsobem tak, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

Každý svazek včetně veškerých příloh by měl být dostatečným způsobem zajištěn proti manipulaci s jednotlivými listy, a to opatřením každého svazku takovými bezpečnostními prvky, které vyloučí možnost jejich neoprávněného nahrazení (např. provázek či přelepky opatřené podpisem účastníka a jeho razítkem, popř. dalšími)

Všechny listy každého ze svazků by měly být očíslovány průběžnou číselnou řadou počínající číslem 1. Posledním listem každého svazku by mělo být podepsané prohlášení účastníka, v němž uvede celkový počet všech listů ve svazku.

  - Požadavky na jednotné uspořádání písemné nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace (jedná se pouze o doporučení zadavatele)

Tyto požadavky mají pouze doporučující charakter. Účastník sestaví svazky nabídky a dokladů k splnění kvalifikace v níže vymezeném pořadí. Pro sestavení krycího listu nabídky by měl účastník použít přílohu č. 1.

„Nabídka a doklady k prokázání splnění kvalifikace“

- krycí list nabídky

- doklady prokazující splnění základní způsobilosti

- doklady prokazující splnění profesní způsobilosti

- doklady prokazující splnění technické kvalifikace

- podepsaný návrh smlouvy splňující požadavky čl. 8 zadávací dokumentace

- přílohy návrhu smlouvy

- ZPŮSOB A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Obálka obsahující nabídku bude doručena doporučeně poštou nebo osobním podáním (v pracovních dnech v době od 9:00 do 15:00 hod.) na adresu osoby pověřené činnostmi zadavatele – Steska, Kavřík, advokátní kancelář, s.r.o., Vídeňská 7, 639 00 Brno a to nejpozději do konce lhůty stanovené pro podávání nabídek tj. do 8. 3. 2021 do 10:30 hod.

Účastník je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce (balíku), která bude obsahovat veškeré požadované dokumenty. Obálka bude uzavřena, opatřena přelepkami s podpisem a razítkem účastníka a zřetelně označena nápisem:

NEOTVÍRAT PŘED TERMÍNEM – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

„V 00519B – Mobilní zastřešení podia letního kina Tišnov“

Na obálce nabídky musí být uvedena adresa, na níž je možno nabídku vrátit. Zadavatel bude doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo.

Nabídky podané po tomto termínu nebudou otevírány a dodavatel bude Zadavatelem bezodkladně vyrozuměn o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Taková nabídka se dle § 28 odst. 2 ZZVZ nepovažuje za podanou a v průběhu řízení se k ní nepřihlíží.

Krycí list nabídky, čestná prohlášení, návrh smlouvy budou podepsány osobou oprávněnou jednat jménem nebo za účastníka.

- MÍSTO A DATUM OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

Dne 8. 3. 2021 v 10:30 hod – v sídle zástupce zadavatele Steska, Kavřík, advokátní kancelář, s.r.o., Vídeňská 7, 639 00 Brno.

Otevírání obálek se mají právo účastnit dodavatelé, jejichž nabídky byly Zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek (v souladu s § 107 a násl. ZZVZ). Zadavatel bude po přítomných dodavatelích požadovat, aby svou účast při otevírání obálek stvrdili podpisem v listině přítomných dodavatelů.

- ZADÁVACÍ LHŮTA

Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu v délce trvání 60 dní od konce lhůty pro podání nabídek. Všichni účastníci jsou do okamžiku uplynutí této lhůty svými nabídkami vázáni.

- POŽADAVEK ZADAVATELE NA POSKYNUTÍ JISTOTY

Zadavatel v souladu s ustanovením § 41 zákona požaduje, aby účastník k zajištění plnění svých povinností vyplývající z účasti v tomto zadávacím řízení poskytl jistotu. Jistotu účastník poskytne formou složení peněžní částky na účet zadavatele nebo formou bankovní záruky ve prospěch zadavatele nebo formou pojištění záruky ve prospěch zadavatele, a to ve výši 35.000,- Kč.

- Poskytnutí jistoty formou bankovní záruky nebo pojištění záruky – platnost bankovní záruky nebo pojištění záruky nesmí být kratší, než je lhůta, po kterou je účastník svou nabídkou vázán. Originál listiny bankovní záruky nebo pojištění záruky bude součástí nabídky.

- Poskytnutí jistoty formou složení peněžní částky na účet číslo 41937641/0100 vedený u společnosti Komerční banka, a.s., variabilní symbol IČ účastníka. Částka musí být připsána nejpozději v den konce lhůty pro podání nabídek. Účastník uvede v nabídce bankovní spojení a číslo účtu, na který má být jistota vrácena.

Zadavatel má právo na plnění z jistoty včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, pokud účastníku zadávacího řízení v zadávací lhůtě zanikla účast v zadávacím řízení po vyloučení podle § 122 odst. 7 nebo § 124 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek.

- PRÁVA ZADAVATELE

Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně doručeny v rámci lhůty pro podávání nabídek. Zadavatel v souladu s § 107 ZZV vyloučí účastníka, který doloží více než 1 nabídku tak, jak je definována v tomto paragrafu.

Zadavatel nebude účastníkům hradit žádné náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení. Tyto náklady nesou účastníci sami.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení z důvodů uvedených v zákoně č. 134/2016 Sb.

Zadavatel si vyhrazuje právo měnit zadávací podmínky ve lhůtě pro podání nabídek dle zákona č. 134/2016 Sb.

Zadavatel si dle § 53 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyhrazuje možnost oznámit vyloučení účastníka výběrového řízení nebo oznámení o výběru dodatele uveřejněním na profilu zadavatele.

- VARIANTNÍ ŘEŠENÍ

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

V Tišnově dne 18. 2. 2021

.………………………….

Mgr. Jan Brdíčko, ředitel

Městské kulturní středisko Tišnov